## Slide 1: 아두이노 기초와 데이터 입출력
Arduino Basics and Data I / O

## Slide 2: 수업 내용
Arduino UNO R3 하드웨어 구성
브레드 보드 구조
저항 읽기
Arduino 소프트웨어 설치
기본 구조
Arduino 연결 확인 예제 – LED Blink
Serial Monitor 입출력 확인 예제
브레드 보드 이용한 LED Blink
버튼으로 LED 제어하기
신호등 만들기
실습과제

## Slide 3: 창의 과제 도출
실생활 문제 해결을 위한 창의적인 아이디어 과제
  아두이노 사용하여 실생활에 적용할 수 있는 아이디어 과제
  실생활의 문제점을 찾아 이를 해결할 수 있는 창의적인 아이디어

## Slide 4: Arduino UNO R3 하드웨어 구성
7-12V DC 입력
USB 전원 공급 및
프로그래밍 (컴퓨터에 연결)
리셋버튼
메인프로세서
ATMEGA328P
ICSP핀: 부트로더 업로드
전원 LED
디지털핀13번에 연결된 LED
시리얼통신
확인 LED
정전압 레귤레이터
디지털핀(물결표시는 PWM)
아날로그핀
3.3V 및 5V 출력
핀을 통한 전원 공급도 가능
Notes: 교재 36p

## Slide 5: 브레드보드 구조
가로로 길게 연결된 2줄의 버스줄 : +와 – 극을 연결
세로로 짧게 연결된 5구 터미널줄 : 각종 센서 및 저항 연결
위의 5구와 아래쪽의 5구는 분리되어있음.
Notes: 교재 40-41p

## Slide 6: 저항 읽기
4개의 띠로 구성
첫번째, 두번째 띠는 저항의 수치를 나타냄
세번째 띠는 승수를 나타냄
(첫번째, 두번째숫자) x 세번째 숫자 = 저항값
실습에 사용되는 저항
- 220Ω: 빨강-빨강-갈색
- 10KΩ: 갈색-검정-주황
Notes: 교재 42p

## Slide 7: Arduino 소프트웨어 설치
http://arduino.cc/en/main/software 에 접속하여 Arduino Sketch 설치
Windows용 파일 다운로드
Notes: 교재 46-53p

## Slide 8: Arduino 소프트웨어 설치
압축해제 후 arduino.exe 파일 실행
USB를 통해 PC에 연결한 아두이노의 드라이버가 잡히지 않을 경우
  4.1) 장치관리자 – 알수없는 장치를 선택한 후 “드라이버 소프트웨어 업데이트 클릭
  4.2) ”컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기” 클릭 후 아두이노 폴더안의 Drivers – ArduinoUno.inf 파일을 선택
Notes: 교재 46-53p

## Slide 9: 기본 구조
setup()
  스케치를 시작할 때 불러옴.
  초기 변수, 핀 상태, 라이브러리 사용 시작 등에 사용
  실행시 한번만 실행됨
loop()
  실제 동작을 수행할 코드 입력
  setup()을 생성한 후 연속적으로 작동
Notes: 교재 46-53p

## Slide 10: Arduino 연결 확인 예제 – LED Blink
“툴/보드/Arduino Uno”를 선택한다.
LED 깜빡이기 예제를 구현하기 위해서, 메뉴의 “파일(File)/예제(Examples)/0.1 Basics/Blink를 선택한다.
선택한 후에 메뉴의 File 아래에 있는 V 모양의 아이콘(확인버튼) 을 클릭하여 컴파일한 후 오른쪽의 화살표 아이콘(업로드 버튼)으로 아두이노에 업로드 해본다.
Delay(1000)는 1000ms 즉 1초간 기다리라는 의미로,
digitalWrite(led, HIGH)로 설정된 값을 1초간 유지했다가,
digitalWrite(led, LOW)로 변경하라는 이야기이다.
이것을 두 delay 함수값을 delay(50)으로 변경해서
더 빠르게 LED가 깜빡이는 것을 확인해본다.
변경 후에는 업로드 버튼을 누르는 것을 잊지 말고,
업로드가 잘 동작하면 아두이노 보드의 TX, RX LED가
빠르게 깜빡이는 것을 확인할 수 있다.
LED

## Slide 11: Serial Monitor 출력 확인 예제
코드 입력 후 업로드
시리얼 모니터로 문자 출력 확인

## Slide 12: Serial Monitor 입출력 확인 예제
코드 입력 후 업로드
시리얼 모니터 입력창에 숫자를 입력하고 결과 확인
  1 입력 : LED ON
  2 입력 : LED OFF

## Slide 13: LED 하나 켜보기
Blink 예제와 동일하게, LED로 변경
  1초간 LED ON
  1초간 LED OFF
220 Ω
-
+
Notes: 교재 58p

## Slide 14: LED 하나 켜보기
#define RED 8
//int red = 8;
void setup() {
pinMode(RED, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(RED, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(RED, LOW);
delay(1000);
}
Notes: 교재 58p

## Slide 15: 버튼으로 LED 제어하기
Push Button을 사용하여 LED 동작확인
  버튼을 누르면 LED ON
  버튼을 놓으면 LED OFF
10K Ω
220 Ω
-
+
Notes: 교재 42-43p

## Slide 16: 버튼으로 LED 제어하기
#define BUTTON 2
#define LED 11
//int button = 2;
//int led = 11;
void setup() {
pinMode(BUTTON, INPUT);
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop() {
int buttoninput = digitalRead(BUTTON);
if(buttoninput == 1){
digitalWrite(LED, HIGH);
}else{
digitalWrite(LED, LOW);
}
}
Notes: 교재 42-43p

## Slide 17: 신호등 만들기
3색의 LED를 이용한 신호등 구현
  RED, GREEN : 5s
  Yellow : 1s
220 Ω

## Slide 18: 신호등 만들기
int REDpin = 6;
int YELLOWpin = 5;
int GREENpin = 4;
void setup() {
pinMode(REDpin, OUTPUT);
pinMode(YELLOWpin, OUTPUT);
pinMode(GREENpin, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(REDpin, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(REDpin, LOW);
digitalWrite(YELLOWpin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(YELLOWpin, LOW);
digitalWrite(GREENpin, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(GREENpin, LOW);
}

## Slide 19: 실습 과제
버튼으로 LED 제어
  버튼을 누르면 Serial Monitor에 “Button Pushed” 출력
  버튼을 누르고있는 동안 RED, YELLOW, GREEN LED가 1초 간격으로 차례대로 점등되고 모든 LED가 점등된 상태 유지
  버튼을 놓으면 모든 LED 소등