## Slide 1: 초음파 센서 제어 및 활용
Control and utilize ultrasonic sensor

## Slide 2: 수업 내용
초음파센서(HC-SR04)
초음파센서로 거리 측정하기
RGB LED 활용
LCD 패널에 메시지 출력하기
실습과제

## Slide 3: 초음파센서
초음파센서
  약 20kHz 이상의 높은 주파수의 소리를 보낸 후 반사되어 돌아오는 시간을 측정
  소리의 속도와 소리가 돌아오는 시간을 이용하여 거리를 계산 공식: t(왕복시간) * V(속도) = 2L(왕복거리) V = 344m/s
동작원리
  초음파를 보내는 Trigger 핀에 전류를 흐르게 하여 초음파를 발사 (10us)
  Trigger 핀에 전류를 차단
  물체에 닿고 돌아오는 소리를 Echo 핀에서 수신하고 시간을 측정
  음파의 속도를 기반으로 거리 계산

## Slide 4: 초음파센서로 거리 출력하기
초음파센서 회로구성
  초음파센서 핀 – Arduino
  VCC – 5V
  ECHO – 12PIN
  TRIG – 13PIN
  GND – GND
주의사항
  초음파센서가 빈 곳(아두이노 반대방향)을 바라보도록 구성해야 함
  결합 및 분리 시 파손되지 않도록 주의

## Slide 5: 초음파센서로 거리 출력하기
회로 연결 예시

## Slide 6: 초음파센서로 거리 출력하기
#define ECHO 12 // define Echo pin
#define TRIGGER 13 // define Trig pin
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(ECHO,INPUT);
pinMode(TRIGGER,OUTPUT);
}
void loop() {
//operating ultrasonic sensor
long duration, distance;
digitalWrite(TRIGGER,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIGGER,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIGGER,LOW);

## Slide 7: 초음파센서로 거리 출력하기
//calculate distance
duration = pulseIn(ECHO,HIGH);
// 초음파 속도 약 34000cm/s * 반사되어 돌아오는 시간(microsecond) / 1000000 / 2 = 물체로부터의 거리(cm)
distance = duration * 34000 / 1000000 / 2;
//show serial monitor
Serial.print("\nDuration: ");
Serial.println(duration);
Serial.print("Distance: ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");
delay(500);
}

## Slide 8: 초음파센서로 거리 출력하기
물체의 거리에 따라 출력 변화 확인

## Slide 9: RGB LED 활용
RGB 값에 따라 LED의 색깔을 다르게 해보기
  RGB LED 캐소드
  각각의 핀에 아날로그 값(0~255)을 입력하여 색깔을 변경
  일반 LED와 달리 긴 쪽이 접지
PWM 핀에 연결 :
3,5,6,9,10,11 번 핀 중에서 3개에 연결

## Slide 10: RGB LED 활용
#define RED 6 // define RED pin
#define GREEN 9 // define GREEN pin
#define BLUE 10 // define BLUE pin
void setup() {
pinMode(RED, OUTPUT);
pinMode(GREEN, OUTPUT);
pinMode(BLUE, OUTPUT);
}
void setColor(int r, int g, int b)
{
analogWrite(RED, r);
analogWrite(GREEN, g);
analogWrite(BLUE, b);
}

## Slide 11: RGB LED 활용
void loop() {
setColor(255, 0, 0); // RED
delay(500);
setColor(0, 255, 0); // GREEN
delay(500);
setColor(0, 0, 255); // BLUE
delay(500);
setColor(255, 255, 0); // YELLOW
delay(500);
setColor(80, 0, 80); // PURPLE
delay(500);
setColor(0, 255, 255); // AQUA
delay(500);
}

## Slide 12: RGB LED 활용
작동 확인

## Slide 13: LCD 패널에 메시지 출력하기
LCD 패널
  16x2 좌표로 구성
    일반적인 행열과 다르게 (열, 행) 구조의 좌표임을 주의
  가변저항(포텐시오미터)을 사용해야 화면이 보임
(0,0)(1,0)(2,0) … (15,0)
(0,1)(1,1)(2,1) … (15,1)

## Slide 14: LCD 패널에 메시지 출력하기
LCD 회로 구성
  빨간선: +
  검은선: -(접지)
+
-

## Slide 15: LCD 패널에 메시지 출력하기
메시지 출력하기

## Slide 16: LCD 패널에 메시지 출력하기
메시지 출력하기
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(4, 6, 10, 11, 12, 13); // define LCD pin
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
}
void loop() {
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print("Hello!!");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("ARDUINO");
}

## Slide 17: LCD 패널에 메시지 출력하기
초음파 센서로 구한 거리 출력하기

## Slide 18: LCD 패널에 메시지 출력하기
초음파 센서로 구한 거리 출력하기
#include <LiquidCrystal.h>
#define ECHO 8
#define TRIGGER 9
LiquidCrystal lcd(4, 6, 10, 11, 12, 13);
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
pinMode(ECHO,INPUT);
pinMode(TRIGGER,OUTPUT);
}
void loop() {
long duration, distance;
digitalWrite(TRIGGER,LOW);
delayMicroseconds(2);
// 계속

## Slide 19: LCD 패널에 메시지 출력하기
초음파 센서로 구한 거리 출력하기
digitalWrite(TRIGGER,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIGGER,LOW);
//calculate distance
duration = pulseIn(ECHO,HIGH);
distance = duration * 34000 / 1000000 / 2;
lcd.setCursor(4,0);
lcd.print("Distance");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(distance);
if(distance < 10){ // 한 번 출력된 곳은 자동으로 지워지지 않음
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" ");
}
lcd.setCursor(10,1);
lcd.print("Cm");
delay(1000);
}

## Slide 20: 실습 과제
1. 물체의 거리에 따라 RGB LED 색을 바꿔서 출력
  물체와의 거리가 40/30/20/10cm 구간에 따라 LED 색 변경 (40cm 이상 LED 꺼짐)
  아래 그림처럼 RGB LED가 점등되도록 구현
40
30
20
10

## Slide 21
#define ECHO 11 // define Echo pin
#define TRIGGER 12 // define Trig pin
#define RED 3 // define RED pin
#define GREEN 5 // define GREEN pin
#define BLUE 6 // define BLUE pin
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(ECHO,INPUT);
pinMode(TRIGGER,OUTPUT);
pinMode(RED, OUTPUT);
pinMode(GREEN, OUTPUT);
pinMode(BLUE, OUTPUT);
}
void loop() {
//operating ultrasonic sensor
long duration, distance;
digitalWrite(TRIGGER,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(TRIGGER,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIGGER,LOW);
//calculate distance
duration = pulseIn(ECHO,HIGH);
// 초음파 속도 약 34000cm/s * 반사되어 돌아오는 시간(microsecond) / 1000000 / 2 = 물체로부터의 거리(cm)
distance = duration * 34000 / 1000000 / 2;
//show serial monitor
Serial.print("\nDuration: ");
Serial.println(duration);
Serial.print("Distance: ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");
delay(500);
if(distance < 10)
setColor(255, 0, 0); // RED
else if (distance >= 10 && distance < 20)
setColor(255, 255, 0); // YELLOW
else if (distance >= 20 && distance < 30)
setColor(0, 255, 0); // GREEN
else if (distance >= 30 && distance < 40)
setColor(0, 0, 255); // BLUE
else
setColor(0, 0, 0); // OFF
}
void setColor(int r, int g, int b)
{
analogWrite(RED, r);
analogWrite(GREEN, g);
analogWrite(BLUE, b);
}